## Slide 1: Progetto EIM2024/2025

## Slide 2: Articolazione del progetto - STEP 1
Dividere il dataset fornito in due sottoinsiemi TRAINING SET e TEST SET.
  Questa operazione da fare secondo le strategie presentate in una precedente lezione serve per creare un sottinsieme di immagini e corrispondenti GT per l’ottimizzazione dei parametri dell’algoritmo o l’addestramento della rete neurale.
  Il dataset di TEST servirà per verificare le prestazioni del metodo ottimizzato.
  LA DIVISIONE VA FATTA PER CASO E NON PER IMMAGINE. IL NUMERO DEL CASO LO TROVATE NELLA PRIMA PARTE DEL NOME MDB001 è IL CASO 1, MDB054 è IL CASO 54. Lo stesso caso non può trovarsi contemporaneamente sia in training che in test.
  Attenzione al salvataggio che sia nel formato giusto, mai JPEG, e usando imwrite.
  Attenzione anche che il GT risulti una immagine binaria con i soli valori 0 e 1. Alcuni formati di salvataggio come il jpeg alterano questa condizione rendendo una immagine binaria una a valori double.

## Slide 3: Articolazione del progetto - STEP 2
Rete Neurale
2. Scegliendo dall’insieme di reti esistenti una possibile, occorre addestrarla al task di segmentazione usando il dataset di training.
3. Verificare i parametri di addestramento e salvare la rete addestrata.
4. Data la rete così addestrata occorre lanciarla su tutte le immagini di test.
5. Per ogni immagine di test avrete quindi una FM corrispondente al suo GT. (Prestazioni della rete)

## Slide 4: Articolazione del progetto - STEP 3
1. Dato l’algoritmo scelto dovete ottimizzare i parametri dell’algoritmo sulle immagini di training usando il corrispondente GT per la valutazione delle FM di ogni immagine.
  Ricordare che ogni immagine di training avrà il suo set di parametri ottimizzato ossia quel set che massimizza la sua FM rispetto al GT.
  L’ottimizzazione può comprendere anche parametri di aumento di contrasto o denoising ove necessario.
  Alla fine del processo di ottimizzazione avrete un set ottimo di parametri per ogni immagine di training e dovrete collassarlo in un solo valore per ogni parametro. Se si tratta di valori reali (come ad esempio le soglie) allora potete farne la media. Se invece si tratta di ‘dimensione di zone’ quindi numeri interi sarebbe opportuno farne la moda, ossia scegliere la dimensione più scelta, evitando in tal modo di ottenere una dimensione non intera.
  Dato il dataset di parametri ottimo così fissato dovete fissarli nell’algoritmo e lanciare su tutte le immagini di test.
  Per ogni immagine di test avrete quindi una FM corrispondente al suo GT. (Prestazioni dell’algoritmo)

## Slide 5: Articolazione del progetto - STEP 4
3. Presentazione dei risultati.
  Rappresentare i valori di FM (e volendo CM e CR) su grafici sintetici come boxplot, istogrammi, purchè si evidenzi la dispersione sulle diverse immagini (sia per TRAINING che per TEST). Esiste ra anche il violinplot, o anche l’uso del bar con le barre di errore sovrapposto.
  Identificare i casi migliori e peggiori per TRAINING e TEST e rappresentare anche i corrispondenti risultati visivi di segmentazione utilizzando ad esempio la funzione imshowpair così da evidenziare e poter discutere le criticità, le zone di falsi positivi e quelle di fasi negativi.
  In una ottica di successiva caratterizzazione degli oggetti segmentati (ad esempio masse tumorali maligne e benigne) aggiungere una discussione sui bordi degli oggetti segmentati discutendo se ritenete che il vostro metodo sia stato in grado di estrarre le caratteristiche peculiari dell’oggetto ad esempio in termine di infiltrazione nel tessuto circostante o meno.
  Commentare confrontandoli i risultati della rete e dell’algoritmo.

## Slide 6: Articolazione del progetto - STEP 5
Caratterizzazione delle forme
Scegliendo il metodo di segmentazione più opportuno (Rete o algoritmo), applicare il codice di estrazioni delle caratteristiche di forma e di aspetto.
Plottare i boxplot dei parametri scelti differenziandoli per maligne e benigne. Trovate la corrispondenza nomenclatura nel file testo allegato.
Discutere sulla bontà della segmentazione in funzione di questo aspetto.

## Slide 7: Articolazione del progetto - STEP 6
4. Informazioni logistiche.
  Il progetto va presentato in alcune slide power point in cui illustrare brevemente la tipologia di immagini che state acquisendo, che tipo di imaging, che tipo di tessuto e soprattutto che tipo di algoritmo è stato scelto per la segmentazione e perché. Alcuni risultati principali devono essere inseriti nelle slide a dimostrazione del lavoro svolto.
  Il funzionamento del codice va mostrato in sede di discussione lanciando il test ed eventualmente caricando un file .mat per il set ottimo ottenuto in fase di addestramento. AGLI STUDENTI È CHIESTO DI SAPER DESCRIVERE OGNI RIGA DI CODICE PRESENTATA IVI COMPRESE LE SCELTE PARAMETRICHE FATTE.
  Verranno fatte TRE DOMANDE ad ogni presentazione a cui gli studenti dovranno rispondere durante la discussione del progetto e inerenti le tematiche affrontare nel progetto stesso.
  Il progetto NON va consegnato al docente prima della discussione.